计算机网络综合布线实训室设备及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶触屏铜缆实训装置 | 1.外形尺寸不小于585mm宽*600mm深*2000mm高，桌面尺寸不小于585mm宽*250mm深*85mm高； 2.需采用19英寸单联开放式架构，顶盖、竖板、底座需采用螺丝固定,且均可拆卸； 3.全结构需采用镀锌喷塑钢板，厚度≥2毫米； 4.安装位容量≥40U，两侧竖板需分两列均匀设置不少于40个Ø50mm、36个Ø35mm、72个M4螺丝孔，孔距不得少于50mm，底座中间需设置不少于350*100mm安装孔； 5.各实训功能区全部采用模块化设计; 6.需满足2至4名学生同时实训； 7.核心部件网络测试实训仪1台； （1）外观尺寸：整体尺寸不小于6U； （2）处理器：不低于STC15； （3）存储容量：不小于32GB； （4）屏幕：液晶触摸显示屏，屏显尺寸不小于7寸，分辨率不低于800*600； （5）扬声器：内置不大于4欧姆10瓦轻量级扬声器； （6）系统：内含嵌入式操作系统、内置多媒体播放器软件（自带不少于7个配套实训资源）； （7）实训功能：能实时直观显示测试结果，如线缆跨接、反接、短路、开路情况，并能清楚显示双绞线八芯线的颜色，如白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕； 8．核心部件网络端接实训仪1台； （1）外观尺寸：整体尺寸不小于6U； （2）处理器：不低于STC15； （3）存储容量：不小于32GB （4）屏幕：液晶触摸显示屏，屏显尺寸不小于7寸，分辨率不低于800*600； （5）端接检测通断：数量不少于48组； （6）系统：内含嵌入式操作系统、内置多媒体播放器软件（自带不少于7个配套实训资源）； （7）实训功能：能实时直观显示测试结果，并能清楚显示双绞线八芯线的颜色，如白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕； 9. 具有自主知识产权的综合布线教学实训系统，提供著作权登记证书； 10. 可进行网络配线、语音配线、理线、数据交换基本链路实训及永久链路或信道实训； 11. 落地安装，立式操作，稳定实用； 12. 实训装置配件应不少于24口光纤配线架SC型1个；24口超五类非屏蔽配线架1个；24口模块式屏蔽配线架1个；19寸理线架2个；19寸110型通信配线架1个；19寸25口RJ45语音配线架1个；24口网络交换机1个；键盘操作台1个；电源线1条；网络地插1个；电源地插1个；PDU电源插座1个；1米网络跳线4条。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 液晶触屏光缆实训装置 | 1.外形尺寸不小于585mm宽*600mm深*2000mm高，桌面尺寸不小于585mm宽*250mm深*85mm高； 2.需采用19英寸单联开放式架构，顶盖、竖板、底座需采用螺丝固定,且均可拆卸； 3.全结构需采用镀锌喷塑钢板，厚度≥2毫米； 4.安装位容量≥40U，两侧竖板需分两列均匀设置不少于40个Ø50mm、36个Ø35mm、72个M4螺丝孔，孔距不得少于50mm，底座中间需设置不少于三个350*100mm的安装孔； 5.各实训功能区全部采用模块化设计; 6.需满足2至4名学生同时实训； 7.核心部件光纤测试实训仪1台； （1）外观尺寸：整体尺寸不小于6U； （2）处理器：不低于STC15； （3）存储容量：不小于32GB （4）屏幕：液晶触摸显示屏，屏显尺寸不小于7寸，分辨率不低于800*600； （5）扬声器：内置不大于4欧姆10瓦轻量级扬声器； （6）系统：内含嵌入式操作系统、内置多媒体播放器软件（自带不少于7个配套实训资源）； （7）实训功能：能实时直观显示光纤测试结果，如光纤的通断、衰减，支持850nm、1310 nm、1550 nm多种光纤波长选择； 8．落地安装，立式操作，稳定实用； 9. 具有自主知识产权的光缆教学实训系统，提供著作权登记证书； 10. 可进行网络配线、语音配线、理线、数据交换基本链路实训及永久链路或信道实训； 11. 实训装置配件应不少于24口光纤配线架SC型1个；12口SC+12口ST组合式光纤配线架型1个；24口超五类非屏蔽配线架1个；48口ODF架1个；19寸理线架1个；19寸110型通信配线架1个；0.3米ST/ PC、SC/ PC、ST/ PC、LC/ PC光纤跳线各1条；SC法兰盘、LC法兰盘、FC法兰盘、LC法兰盘各6个；键盘操作台1个；电源线1条；网络地插1个；电源地插1个；PDU电源插座1个。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 综合布线实训装置 | 1.综合实训平台需采用全钢模块无凹凸结构组成，外形尺寸不小于1400mm长*1400mm宽*2600mm高； 2.综合实训平台需由1根主立柱、4根副立柱、4根边立柱、1根U字顶主梁、2根U字顶副梁、1根U字底主梁、2根U字底副梁及32块可拆卸多功能面板组成，主立柱、副立柱、边立柱通过U字顶主梁、U字顶副梁、U字底主梁、U字底副梁螺栓连接，便于拆卸； 3.多功能面板外形尺寸不小于1200mm*600mm，厚度不小于1.5mm,每块多功能面板需由48个多功能单元和2个φ82*130mm手孔组成，每个多功能单元需由1个φ18.5mm穿线孔及42个φ4.8*14.5mm圆形长孔纵横分布，圆形长孔通过工程塑料卡件，可上下、左右微调，实现万能安装，每块多功能面板上需至少内嵌81个M4拉铆螺丝孔，孔距120mm； 4.每根边立柱外立面需由16个多功能单元和4个φ82*130mm手孔组成，每个多功能单元需由1个φ18.5mm穿线孔及42个φ4.8*14.5mm圆形长孔纵横分布，圆形长孔通过工程塑料卡件，可上下、左右微调，实现万能安装，每根边立柱外立面上需内嵌19个M4拉铆螺丝孔，孔距120mm； 5.综合实训平台采用全模块化设计，需灵活组装十字型、L型、T字型； 6.综合实训平台可同时或交叉进行网络综合布线工程、布线系统工程等七大子系统实训，扩展功能强大，可扩展为智能建筑工程应用系统，包括：智能家居工程应用系统、视频监控工程应用系统、消防工程应用系统、智能报警工程应用系统、电气工程安装应用系统等； 7.每个工位可满足4个学生实训，模块化结构，各子系统模块孔板采用简单、坚固、美观的固定方式，方便模块更换，可做到一台多用； 8.综合实训平台配件应不少于壁式网络机柜6U12个；楼层模拟板1套； 实训功能应至少包含综合布线信息底盒、模块、面板的安装和穿线、压接模块实训，综合布线线槽、线管的安装固定实训，综合布线信息模块跳线的制作和连接实训，综合布线线槽、线管穿线、接头连接和数据电缆布线实训，综合布线壁挂信息设备机的安装，机柜内理线架的安装实训，综合布线机柜内理线架埋线、线缆压接、打号、测试等实训。 | 10 | 工位 |  |
| 4 | 实训耗材包 | （1）铜缆：超五类网线，1 箱； （2）十字螺丝镀锌加帽 500个； （3）RJ45水晶头 超五类 100个，2盒； （4）塑料线扎 3X100毫米 1000个，2包； （5）光纤保护套 100个，5包； （6）20毫米 PVC冷弯管 3米10根； （7）Ф20弯头40个 Ф20直接头40个 ； （8）Ф20三通 40个 Ф20，M6管卡 200个； （9）20毫米 PVC线槽 2米， 20根； （10）宽度20直角40个，阴角 20个，阳角20个，三通20个； （11）40毫米 PVC线槽 2米，20根； （12）宽度40直角40个，阴角20个，阳角20个，三通20个 （13）室外单模 4芯光缆 10米； （14）室外多模 4芯光缆 10米； （15）室内单模 4芯光缆 10米； （16）室内多模 4芯光缆 10米； （17）ST-SC多模 光纤跳线 10根； （18）ST-SC单模 光纤跳线 10根； （19）SC-SC多模 光纤跳线 10根； （20）SC-SC单模 光纤跳线 10根； （21）ST-ST多模 光纤跳线 10根； （22）ST-ST单模 光纤跳线 10根。 （23）网络配线架19”24口4个； （24）通讯跳线架19”100对4个； （25）理线环19” 4个； （26）86系列底盒+面板RJ45，RJ11口,40个； （27）网络模块超五类RJ45，40个； | 1 | 批 |  |
| 5 | 综合布线3D仿真平台 | 1.软件平台采用C/S网络架构，整个系统建立在现实工程基础之上； 2.软件平台采用3D虚拟Unity平台通过模拟或还原现实中的所有的综合布线工程，构建虚拟3D立体工程场景； 3.软件支持综合布线工程实施部分内容进行仿真。并针对实际工程仿真过程中的场景设备信息、场景业务信息进行配套文字、音频讲解； 4.软件支持虚拟显示技术的3D展示方式（非Flash的方式），包含特定业务场景的快速一键切换、拓扑图的快速一键对应等功能，通过键盘方向键及鼠标对3D场景中的视角、设备实现放大/缩小、上下左右的平移和任意角度旋转等操作； 5.软件采用3D交互式技术，支持用户在后台对更新全局文字动态文字素材、语音导航； 6、软件至少包含基础知识、基本技能、项目实践、工艺考核、产品仓库等模块。 7、基本技能模块需包含光纤冷接和光纤热熔在内的不少于8种操作模拟展示； 8、项目实践模块需包含不少于8种操作模拟展示，可切换到手动模式自主操作； 9、产品仓库模块需包含不少于35种产品模拟展示，可对模块类产品放大、缩小、360°旋转查看细节。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 光纤熔接机 | 1.彩色LCD显示屏，同时观察X轴、Y轴方向光纤； 2.光纤放大倍数大，纤芯清晰可见； 3.多种纤芯对准方式：纤芯对准、包层对准、手动对准； 4.熔接时长9秒，加热时长30秒； 5.丰富的操作界面，内性化、智能化菜单设计； 6.深凹式防风盖，在15m/s的强风下能进行接续； 7.可在5000米海拨高度下操作，保证高原地区熔接质量； 8.典型情况下可300次循环操作。 | 2 | 套 |  |
| 7 | 光纤热熔工具箱 | 1.需采用铝板外壳和圆弧型材，内部设置有专门的成型内衬固定工具，牢靠，存取方便； 2.可用于光纤热熔全套教学、大赛和实训； 3、工具箱内至少包含：双口光纤剥线钳1把；罗屏汉1把；凯夫拉剪刀1把；光缆松套管开剥器1把；钢丝钳（7寸）1把；斜口钳（6寸）1把；活动扳手（8寸）1把；光缆加芯剪断钳1把；18件组合螺丝刀1套；增强型工具箱1个；光缆横向开剥刀1把；精密钟表螺丝批组1套；新型带锁酒精泵1个；吹气球还清洁毛刷1个；高亮度手电筒1个；精密摄子1个；实用电工刀1个；3.5米卷尺1个；黑色记号笔1支。 | 2 | 套 |  |
| 8 | 光纤冷接工具箱 | 1.需采用铝板外壳和圆弧型材，内部设置有专门的成型内衬固定工具，牢靠，存取方便； 2.可用于光纤冷接布线全套教学、大赛和实训； 工具箱内至少包含：光功率计红光笔1套；切割刀1套；工具箱1套；双口米勒钳1把；皮线开剥器1把；导轨条1组；酒精泵1个；收纳盒1套；调刀工具1套；凯夫拉剪刀1把；虎口钳1把；斜口钳1把；红光笔笔袋1个。 | 2 | 套 |  |
| 9 | 铜缆工具箱 | 1.需采用铝板外壳和圆弧型材，内部设置有专门的成型内衬固定工具，牢靠，存取方便； 2.可用于综合布线全套教学、大赛、实训； 工具箱内至少包含：老虎钳1把；斜口钳1把；尖嘴钳1把；美工刀1把；裁管刀1把；线槽剪1把；弯管器1根；3米钢尺1把；一字螺丝刀1把；十字螺丝刀1把；剥线刀1把；打线钳1把；五对打线钳1把；通断测试仪1把；6.9V电池1个；电缆剥线钳1把；双用网络压线钳1把。 | 10 | 套 |  |
| 10 | 操作台 | 操作台： 1.尺寸至少为高0.8米、宽0.6米、长1.2米； 2.台面需采用50毫米复合台面，上层采用3毫米高分子胶皮，基材密度板，采用胶合热压而成，可承载1000公斤； 3.钢架部分需用宝钢优质冷轧板，厚度1.5毫米，6道折弯而成，横梁预留固定柜吊柜孔位，方便安装使用，钢架预留5孔插座孔； 4.钢架表面需采用环氧树脂静电喷涂，涂层附着力强，耐腐蚀，光滑细腻，不易脱落； 底部需加装调节脚，便于改善地面不平导致的不平问题。 人字梯： 1.展开尺寸不得低于高157厘米、宽83厘米、长52.5厘米； 2.收纳尺寸不得超过高166厘米、宽52.5厘米、长5cm厘米； 3.产品承重至少150千克； 4.需采用软胶防滑扶手，扶手加长，登高安全，软件扶手套握感舒适，防止打滑； 5.需采用金属踏板连接，踏板与支架采用金属而非塑料连接，加倍稳固耐用； 6.背面需采用十字加强支架提高稳定性，正面增加一根加固横杆，稳定性加倍； 需采用软性马蹄胶套，不伤地板，底部有防滑槽使用放心。 | 10 | 套 |  |
| 11 | 教室桌椅 | 一、教师桌子规格：采用钢木结构，尺寸约1400（长)*600（宽）*760（高)mm； 1.基材：E1级三聚氰胺防火板，厚度25mm，耐酸、耐碱、耐磨、防火； 2.封边：采用PVC封边； 3.粘胶：环保胶粘剂； 4.配件：优质五金配件； 二、教师椅1把 1.面料：采用OA办公麻布面料，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中； 2.海棉：内部填充成型发泡海绵。密度≥45kg/m3，回弹力90%，阻燃达到国家标准； 3.气压棒：采用优质气压棒，多功能定位底盘； 4.支架及椅轮：扶手采用固定pp扶手，滚轮均是合成尼龙轮，滑动流畅，无杂音。尼龙五星底座。承重≥150KG； 具体桌子尺寸及颜色可根据现场环境及用户需求定制。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 教师机 | 1.产品类型：品牌商用台式电脑； 2.处理器：≥Intel酷睿六核I5-12400(2.5GHz主频，18M三级缓存）处理器； 3.内存：≥8GB DDR4 3200MHz内存，不少于2个DIMM插槽，最大支持32G； 4.芯片组：≥英特尔600芯片组； 5.硬盘：≥512GB M.2 SSD硬盘, 硬盘具有减震或防震设计； 6.声卡：主板集成高性能声卡； 7.网卡：主板集成10/100M/1000M自适应以太网卡； 8.显卡：主板集成高性能显卡； 9.显示器：≥21.5寸液晶显示器； 10.输入/出设备：主机同品牌抗菌防水键盘、USB抗菌光电鼠标； 11.接口：前置不少于4个USB 3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；后置不少于4个USB 2.0，2个PS/2，1个VGA，1个HDMI，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔； 12.机箱：机箱≤15L，后面板有串口专用扩展位，前置开关及Reset重启键； 13.电源：≥180W电源，符合80Plus铜牌标准； 14.管理功能：网络同传和硬盘保护功能；单机支持同时安装64个不同系统；可禁用USB存储设备和光驱设备，禁用USB设备对USB鼠标键盘不会影响；系统采用防火墙保护，防止机械狗或其他程式恶意破坏；采用树状多点还原技术，支持建立254 个还原点，每个还原点皆各自独立。 15.质保：三年免费原厂上门质保及上门售后服务。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 86寸交互式一体机 | 一、硬件基础设计 1、智能交互平板具备书写保障功能，设备机体厚度≤107.5mm，支持壁挂式安装和移动支架两种安装方式，保障达到最佳使用效果； 2、显示尺寸≥86英寸，300 cd/m2≤屏体亮度≤400cd/m2，符合GB 40070-2021视力防护标准，蓝光危害达到RG0豁免级，屏幕表面采用≤3.2mm厚度的防眩钢化玻璃，表面硬度≥莫氏7级，大于石墨9H等级； 3、LED液晶A规屏，屏幕分辨率≥3840×2160，屏体对比度≥4500:1，透光率≥93%，雾度≤8%，显示比例为16:9，最大可视角度≥178； 4、屏幕采用全贴合方式，屏体表面强度≥100MPa，笔尖与液晶屏距离＜0.03mm，光影偏差＜0.03mm，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透，视差更小； 5、屏幕色彩覆盖率≥110% NTSC，屏幕刷新率≥60Hz（画面无闪烁，4K分辨率下），触摸响应时间≤5ms，连续点扫描速度≤2ms； 6、整机支持在Windows与Android双系统下不少于20点同时触控及书写，触摸高度≤2mm，最小识别直径≤2mm，触摸书写延迟≤20ms，定位精度≤±0.1mm； 7、整机需采用插拔式电脑模块架构，针脚数≤80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线； 8、为方便教具摆放，整机采用通屏前置笔槽设计，可放置磁吸式书写笔、智能电子教鞭、粉笔、水性笔等； 9、为提高便利性，设备只需一根网线连接，即可实现Windows和Android双系统同时上网； 10、整机内置无线网卡遵循IEEE802.11a\b\g\n\ac wave2协议标准； 11、整机工作电压为AC 200V-240V，标准状态下功耗≤350W，待机状态下功耗≤0.5W； 12、为满足教学应用需求，整机采用针孔阵列发声设计，具备2.0声道，前置≥2×20W中高音音箱，可单独对高音、低音、平衡音进行调整且扬声器在1米处声压级≥85db，10米处声压级≥75db； 13、为方便教学，设备自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，十秒后返回之前信号源且设备可根据需求修改信号源名称，下次开机可记忆名称，开机后可默认返回上一次信号源，方便下次使用； 14、支持自动唤醒开机，设备处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接至设备时，设备识别到外接设备的输入信号后自动开机； 15、整机可实现一键切换分辨率，调整画面显示比例且整机支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键，可自定义解锁密码； 16、为解决系统故障，整机前置具备中文标识的组合式针孔电脑还原物理按键；（需在具有 17、整机在Window7/8/10、Mac OS/linux/国产化系统下自动识别，无需额外安装驱动程序； 18、为方便教学，整机具备单独听功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频，轻触显示部分可点亮屏幕； 19、整机采用单独前拆式的前置接口面板，配有带中文丝印标识的前置接口，其中不少于1路USB Type-C接口、2路双通道USB Type-A接口（Windows 和Android系统均能被识别）、1路HDMI IN高清，以上均为非转接口； 20、为方便排查问题，设备可一键进行硬件系统检测(支持无PC状况下使用)，对系统内存、存储、屏温、截屏文件夹、触控系统、光感系统、内置电脑等不少于10种硬件基本参数提供直观的状态、故障提示； 21、Windows系统下无需外部接收组件，无线传屏发射器与交互设备匹配后可实现无线传屏功能，可将外部电脑设备的音视频、触控、信号无线传至交互设备上； 22、为便于教师教学操作，单独前拆式的按键面板具备带中文标识的前置物理快捷按键，其中按键数量≥5个，至少包含护眼、关闭窗口、多任务、触控开关等按键，可实现录课助手、切换安卓界面、童锁、悬浮菜单自定义功能设置等功能； 23、在Windows系统下，设备可通过内置蓝牙模块与蓝牙音箱连接，播放整机音频，支持与有蓝牙功能的手机连接，方便老师上课使用； 24、为提高安全性，整机具备供电保护功能，在插拔式电脑未固定的情况下，插拔式电脑无电源输入； 25、在无外接无线网卡时，Windows与Android系统均支持实现无线上网功能； 26、屏体具有物理防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防护效果，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415-455nm＜30%，低蓝光模式屏幕色温无变化，在通过扫描设备前面板二维码即可获取产品防蓝光检测证书； 27、内部通道切换速度≤1秒，外部通道切换＜4秒，切换后即达到可触摸状态，信号源切换后即可实现触摸； 28、整机后置≥1路双通道USB接口、≥1路触控USB Type-B接口、≥1路RJ45接口、≥1路HDMI 2.0 in接口、≥1路VGA接口、≥1路Audio接口； 29、为保证教学使用及安全，整机前置接口采用隐藏式设计，配备翻转式防护防撞盖板，盖板高度不低于4.5cm； 30、整机具备自动关机功能，在无操作或无信号输入15分钟时，出现关机提示倒计时，在无操作或无信号输入30分钟时，自动关机； 二、教学应用拓展功能 1、整机Android系统版本不低于11.0，内存RAM不小于2G ，存储ROM不小于8G并支持扩展存储空间，扩展存储空间容量不低于60GB； 2、为方便教师操作便捷，整机支持手势功能启闭操作，只需≤五指即可完成长按屏幕部分达到息屏和唤醒功能、抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 3、悬浮菜单中的信号源通道可自定义，可固化到菜单中，一键直达常用信号源，并支持自定义信号源名称（中文、英文及数字）； 4、在任意信号源通道（如含 Windows、Android、HDMI）下均可调用触摸悬浮菜单，两指调用悬浮菜单到屏幕任意位置，菜单可进行自定义分组，可添加互动课堂、自动点名、班里挑一、白板、系统设置、温度计、媒体中心、击鼓传花等不少于30个应用，无操作32s内自动隐藏悬浮菜单； 5、触摸悬浮菜单支持快速开启与关闭，用户可自定义显示状态，在屏幕任意位置通过单根手指长按屏幕≤6s快速隐藏，双根手指长按屏幕召回； 6、为方便教学应用，整机可实现即时批注、屏幕截图、擦除等功能，对截取锁定的画面可通过手势在屏体上任意调整大小，并支持一键清理缓存截图画面； 7、悬浮菜单下可调用多种类型的书写笔，包括软笔、荧光笔、万能笔等，书写笔可分别提供不少于10种笔色、多种粗细的笔型； 8、整机前面板具备标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频Wifi及蓝牙接发装置，Android与Windows均可无线上网且支持通过NFC模块与移动端进行大小屏互动； 9、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动即可调用快捷设置菜单，在不切换系统的情况下可对Android与windows的声音、亮度、网络等不少于3项设置进行快速调节； 10、悬浮菜单、Android白板、windows白板、演示助手等工具下所有书写笔可实现相互联动； 11、整机可通过前置物理按键在原有物理防蓝光功能上对现实色彩进行色温调节，使观感更加舒适，并可自行启闭柔光护眼、书写护眼、光控护眼智能等不少于3种智能护眼模式； 12、为方便教学，整机内置安卓系统，安卓系统主页面提供≥4个应用程序，并可随意替换； 13、在windows系统界面下可开启录课功能，可实现不少于三种录制模式，包括屏幕录制、屏幕与摄像头、专业级录制直播，方便教师不同场景切换； 14、整机前置物理电源按键可实现电源开关、辅助电脑系统还原、节能息屏等不少于4种功能，设备应符合GB 21520-2015 的能源效率等级1级要求； 15、设备具备文件浏览功能，可实现文件自动分类浏览，选定、全选、复制、粘贴、删除、发送、二维码分享等功能； 16、整机可实现多种开关机模式，具备定时自动开关机功能，定时开关机时间可自行设定； 17、本地白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、书写。 18、整机可自行选择开机直接进入(如内置电脑、主页、高清接口等)任意信号源且支持设备互联功能，外部电脑可读取插在交互设备上的设备数据； 19、为适应不同教师使用习惯，设备支持不少于两种方式启动展台软件，包括双侧快捷键调取、桌面软件打开等； 20、本地白板可更换背景，格纹间距支持自定义调节，主页背景可更换，具备至少3张背景模板，主页具备重大事件倒计时，支持名称自定义； 21、整机可通过无线MIC输入接口与交互设备接入的其他多媒体信号自动进行混音后通过屏体内置音箱播出； 22、为便于教学应用，整机具备快捷键功能，至少具有多屏互动、多任务、前后翻页、屏幕下移、关闭窗口、打开展台、计算器等不少于12种功能，具备经典模式与极简模式，设有开关并可单侧或双侧显示，支持设置自动隐藏时间； 23、设备可通过双击悬浮菜单或四指下滑方式实现整个屏幕下移，下移状态仍可触控及书写，方便教师教学； 24、整机具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历、放大镜等小工具，并支持拖拽及关闭； 25、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 26、整机通过二至四指滑动屏幕可实现Windows和教学系统桌面快速切换； 27、整机支持不少于3种图片格式、10种视频格式、4种音频格式可直接打开并浏览word、excel、PDF等文档； 28、关闭推拉黑板后，可自动进入黑屏节能模式，自主选择时间间隔； 29、整机根据GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗干扰度试验》标准要求，对外壳、按键、屏幕、外端口等不少于六项位置进行测试，满足测试期间仍能持续工作，没有发生性能的降低； 三、插拔式电脑模块 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为≤80Pin,与大屏无单独接线； 2.散热处理:具备高效散热模组，超低静音侧出风散热设计； 3.主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 4.处理器性能:采用第10代i5及以上处理器； 5.内存性能:8G内存或以上配置； 6.硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能； 7.拓展接口:具备独立非外扩展5个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI×1、DP×1满足教学拓展需求。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 高保真音箱 | 1、额定功率：≥65W； 2、最大功率：≥200W； 3、额定阻抗：4Ω； 4、频率响应：75Hz-20kHz； 5、驱动器：1个6.5寸长冲程低音驱动器、1个3寸前纸盆高音； 6、灵敏度：89dB/1W/1M； 7、最大声压级：112dB； 8、指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 9、连接器：正负极接线夹； 10、箱体型式：倒相式； 11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 12、安装：标配壁挂架。 | 1 | 对 |  |
| 15 | 合并式功放 | 1、支持4-8Ω音箱连接，双声道信号指示灯； 2、MP3自动音乐播放器，支持USB介质； 3、二路话筒输入（话筒音量、高低音独立控制及混响调节、环保麦克风插口自带DC+6V电源）、四路音频输入，一路音频输出； 4、机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命； 5、额定功率：≥2×65W /8Ω，最大功率：≥2×130W/8Ω ； 6、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒：60Hz-14KHz； 7、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音：100Hz±12dB； 8、话筒音调控制：高音10KHz±12dB ；低音 100Hz±12dB； 9、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 10、额定输出电平：线路 0.775V，失真度：≤0.5%； 11、信噪比：≥80dB(A计权)，主保险丝：1A； 12、电源：交流220V±10%/50Hz。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 无线话筒 | 1、2路镇分集接收器可以优化接收质量； 2、采用高保真、宽音域的音频处理电路，系统电路频率响应100Hz-18KHz；±3dB的偏差，大小动态时频率响应不变； 3、成熟的ID技术杜绝干扰，高效收发技术防止断频，多级距离设定适应不同环境，自动搜频，红外对频； 4、防止出现异常啸叫和杂音，设计增加自动哑音和自动关机节电功能 ； 5、话筒具有设置功能； 6、采用IP3抑制性能好的RF电路，互调衰减大于60dB；并且采用超窄带滤波器系统，使邻道抑制大于60dB； 7、频率范围626-675MHz；可调信道数2000（25KHz步进）；振荡方式锁相环：（PLL）频率合成； 4、频率稳定性：±5ppm；接收方式：超外差二次变频；接收灵敏度：-100dBm；音频频响：40~18000Hz； 8、失真度：≤1%；信噪比：≥-100dB；音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出； 9、电源规格：DC12~15V/1000mA；消耗规格：≤8W。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 系统集成 | 所有设备安装、调试、施工及原厂培训。 | 1 | 项 |  |

注：投标参数允许与本参数有少许不同，能够满足我校实际教学需要即可。